## Slide 1
智元三款四足機器狗：運算平台、SDK 能力與單顆馬達控制可行性
硬體規格為實機實測（cat /proc/device-tree/model、lscpu、free -h、dmesg）；SDK 與控制介面為官方文件＋二進位符號分析＋實機偵察
D1 EDU
輪足・小狗
16 軸（12 腿＋4 輪） 20.6 kg
D1 Max
輪足・中狗
16 軸（12 腿＋4 輪） 41 kg
D1 MaxPro
點足・大狗
12 軸 68 kg
（甲）
運算平台
實機實測
Firefly AIO-3588SJD4
Rockchip RK3588・單板
CPU 4×A76 ＋ 4×A55
RAM 7.7 GiB（無 swap）
GPU Mali-G610 MP4
NPU RKNPU driver 0.9.2
OS Ubuntu 22.04.4・eMMC 64 GB
單一算力平台
Firefly AIO-3588SJD4
Rockchip RK3588・運控
CPU 4×A76 ＋ 4×A55
RAM 7.7 GiB
GPU Mali-G610 MP4
NPU RKNPU 0.9.2
NVIDIA Jetson Orin NX 16GB
應用・建圖／定位／導航
CPU 8×Cortex-A78AE 1.984 GHz
RAM 15 GiB
GPU NVIDIA ga10b
DLA NVDLA0／NVDLA1
★ 兩塊獨立高算力板
Firefly AIO-3588SJD4
Rockchip RK3588・主控板
CPU 4×A76 ＋ 4×A55
RAM 7.7 GiB（Swap 0）
GPU Mali-G610 MP4
NPU RKNPU 0.9.2・librknnrt／librga
OS Ubuntu 22.04.5・kernel 5.10-rt
轉發板
CAN／關節訊號轉發
非第二塊高算力板
主控板＋轉發板（非第二算力板）
（乙）
SDK
可寫深度
官方介面
L4 單顆馬達 角度・角速度・力矩・Kp・Kd
L3 關節層 位置／速度
L2 姿態動作 站立・趴下・匍匐・爬階
L1 整機速度 move(vx, vy, yaw)
官方 SDK 止步於此
L4 單顆馬達 角度・角速度・力矩・Kp・Kd
L3 關節層 位置／速度
L2 姿態動作 站立・趴下・匍匐・爬階
L1 整機速度 move(vx, vy, yaw)
官方 SDK 止步於此
L4 單顆馬達 角度・角速度・力矩・Kp・Kd
L3 關節層 位置／速度
L2 姿態動作 站立・趴下・匍匐・爬階
L1 整機速度 move(vx, vy, yaw)
讀取 16 軸狀態・IMU
讀取 16 軸狀態＋關節溫度・IMU・光達・導航
讀取 12 軸狀態・IMU・里程計・點雲
mc_sdk::zsl_1w::HighLevel UDP 50 Hz
robot_sdk::SDKClient UDP :8082
高層 TCP ＋ 底層 ROS 1 topic
（丙）
單顆馬達
控制
官方不提供
做得到
/spline_shm 共享記憶體
官方不提供
極可能做得到
/dev/shm/joint_cmd 16 軸 × 5 欄位
★ 官方提供
做得到
ROS 1 topic rt/lowcmd
底層 SDK 須安裝 ROS 1
圖 4 · 三款機型比較。
（甲）運算平台：D1 Max 是三台中唯一的雙高算力板；D1 MaxPro 雖是大狗，算力平台與小狗 D1 EDU 同為單顆 RK3588。
（乙）三台的「讀」幾乎全開，差別在「寫」——D1 EDU 與 D1 Max 的官方 SDK 只到姿態動作層，送不了關節角度或力矩；只有 D1 MaxPro 開放到單顆馬達。
（丙）D1 EDU 與 D1 Max 官方雖不提供，但機上存在共享記憶體介面可繞過 SDK：D1 EDU 已實機驗證三種控制模式，D1 Max 結構已解出、僅差寫入未測。
註：D1 MaxPro 官方文件的 SSH 帳號為 jetson，但實測主控板為 Firefly RK3588，兩者不一致，機型批次差異待向原廠確認。