## Slide 1
智元三款四足機器狗：感測器可讀資料與格式
底層欄位為實機共享記憶體解碼並驗證；高層 SDK 回呼與 ROS 話題為官方文件；★ 標記處為實機量測值
D1 EDU
輪足・小狗
16 軸（12 腿＋4 輪） 20.6 kg
D1 Max
輪足・中狗
16 軸（12 腿＋4 輪） 41 kg
D1 MaxPro
點足・大狗
12 軸 68 kg
（甲）
關節狀態
16／12 軸
/dev/shm/spline_shm
★ 實機驗證
共享記憶體・唯讀
16 軸 position / velocity / effort
float32 packed struct
（無溫度、無電壓）
/dev/shm/joint_state
★ 實機驗證
共享記憶體・1 kHz・唯讀不需 root
16 軸 × 5 欄位 全部 float64
position velocity effort
temp_C voltage_V
base=752 stride=120 name[64]
OnJointStateData ／ rt/lowstate
高層 SDK 回呼 ／ ROS 1 話題
12 軸 names / positions /
velocities / efforts
（底層 SDK 須安裝 ROS 1）
task6 實機唯讀偵察確認可用
★ 每關節溫度／電壓是三台唯一 ★ 實測 1 kHz
底層須 ROS 1，本專案未實測
（乙）
IMU
姿態／慣性
/dev/shm/imu_shm
★ 實機驗證
48 bytes・packed
ts size_t 奈秒
acc[3] float32 m/s²
gyro[3] float32 rad/s
q[4] float32 w,x,y,z
/dev/shm/imu_central
★ 實機驗證
共享記憶體・數值自 byte 824 起
acc[3] float64 m/s²
gyro[3] float64 rad/s
quat[4] float64 ★ xyzw
＝ 10 個 f64・6 軸＋四元數
OnImuData（含里程計）
高層 SDK 回呼
acc / gyro / 四元數
另有里程計（odometry）
—
OnImuData ／ OnMcData
高層 SDK・預設關閉，須自行開啟
OnImuData acc/gyro/quat_x,y,z,w 0–100 Hz
OnMcData quat[4]・世界座標位置/速度/
角速度・機體速度・ns 時戳 50 Hz
6 軸 IMU ＋ 四元數（wxyz）
6 軸 IMU ＋ 四元數 ＋ 里程計
⚠ 四元數順序官方自相矛盾 —— 我們採 xyzw
ImuData 欄位名 xyzw、MotionData 註解寫 wxyz。
★ M7/M8 十餘趟 roll/pitch 均合理，且重力對齊後支撐腳歸零
旁證充分，惟刻意平放的 xyzw／wxyz 對照尚未執行
（丙）
外部感測
光達／影像
光達／點雲
✗ 無
影像
✓ RTSP
超音波・RTK
✗ 無
光達／點雲
✓ 前後各 1 顆 96 線（Airy）
/front_lidar /rear_lidar
PointCloud2 10 Hz best_effort
光達內建 IMU
/front_lidar/imu /rear_lidar/imu
影像
✓ RTSP 前後 800 萬畫素廣角
超音波 ×2
/uss_driver/uss_{left,right}/range 10 Hz
RTK
/rtk_pvh
光達／點雲
✓ 96 線
影像
✓ RTSP
導航／建圖
✓ 官方提供
感測器安裝位置
相對 BASE 原點（m）・URDF＋手冊交叉核對
IMU_ICM42688 運控 (0, 0, 0.0362)
IMU_LUA300C 車規 (0, 0, 0.0569)
光達 前/後 (±0.4043, 0, −0.0377)
相機 前/後 (±0.4123, 0, 0.0378)
超音波 (0.1792, ∓0.1002, 0.05)
⚠ URDF 的 IMU_LUA300C 寫 0.00569，手冊是 56.9 mm —— URDF 少一個零
圖 5・三款機型的感測器可讀資料。
（甲）關節：三台都讀得到角度／角速度／力矩。D1 Max 是唯一附每關節溫度與電壓的，且底層 joint_state 實測更新率 1 kHz、唯讀不需 root。
（乙）IMU：三台都是 6 軸（加速度 3＋角速度 3）＋四元數。D1 EDU 底層是 float32、D1 Max 底層是 float64；D1 Max 機上其實有兩顆 IMU（運控用 ICM42688、車規級 LUA300C）。
（丙）外部感測：D1 EDU 沒有光達；D1 Max 與 MaxPro 都是 96 線，但 D1 Max 是前後各一顆並附超音波與 RTK。
註：四元數順序在 D1 EDU 與 D1 Max 上都踩過坑 —— 官方文件互相矛盾。D1 Max 目前採 xyzw，十餘趟實機旁證一致，但刻意平放的 xyzw／wxyz 對照實驗尚未執行。